## Slide 1: Jaringan Komputer
IPv4 dan IPv6

## Slide 2: IP Addressing
Dipakai di Internet
Pengalamatan IP berdasarkan IP versi 4 (IPv4)
Setiap host mempunyai ID (Network Number dan Host Number) sebanyak 32 bit. Contoh:
1010 0011 1001 0000 1010 1010 0101 1000
Network Number
Host Number
Di seluruh dunia secara administratif ada 232 alamat internet, dikurangi dengan alamat broadcast dan lain-lain
Alamat sebanyak itu saat ini masih kurang. Penyelesaian:
    IPv6

## Slide 3: Host Addressing
12
2
7
1
12
10
7
11
3
7
1
Network 1
Network 2
Network 3

## Slide 4: Host Addressing
Setiap host di dalam suatu network punya alamat (ID) yang unique
Ada kemungkinan suatu host punya alamat yang sama dengan host lain tetapi berada di network yang berbeda
Ada banyak jaringan. Setiap jaringan harus diberi ID (alamat) untuk membedakan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, jika jaringan-jaringan tersebut saling berhubungan.
Di dalam Jaringan Global, suatu host ada dua alamat:
  Alamat Jaringan (Network Address/Network Number))
  Alamat Host (Host Address/Host Number)
ID suatu host secara global ditulis dengan cara : alamat network terlebih dahulu, diikuti dengan alamat host. Contoh:
3.12 -> 3 adalah alamat network
12 adalah alamat host di dalam network tersebut

## Slide 5: Host Addressing
1.12
1.2
1.7
1.1
2.12
2.10
2.7
2.11
3.3
3.7
3.1
Network 1
Network 2
Network 3
Tidak ada satu host-pun yang mempunyai ID sama, walaupun tersambung global

## Slide 6: Biner ke Desimal
1 1 1 1 1 1 1 1
= 1.27 + 1.26 + 1.25 + 1.24 + 1.23 + 1.22 + 1.21 + 1.20
= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1
= 255
1 1 0 0 0 0 0 1
= 1.27 + 1.26 + 0.25 + 0.24 + 0.23 + 0.22 + 0.21 + 1.20
= 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1
= 193

## Slide 7: IP Addressing
Membaca bit biner terlalu sulit
Alamat IP suatu host dibaca 8 bit demi 8 bit dan setiap 8 bit tersebut dikonversi ke desimal
1100 0000 1010 1000 0000 1010 0000 0001
192 .
10 .
168
1

## Slide 8: Klasifikasi Jaringan Internet
Perancang Internet mengklasifikasi jaringan berdasarkan pada ukuran jaringan
Sekelompok kecil jaringan mempunyai anggota host yang sangat banyak (Class A)
Di lain pihak, banyak jaringan yang mempunyai lebih sedikit anggota host (Class C)

## Slide 9: Klasifikasi Jaringan Internet
 | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 
 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0.0.0.0
 | 0111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1110 | 126.255.255.255
Class A | Network | Host | Host | Host | 
 | 1000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 128.0.0.0
 | 1011 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 191.255.255.255
Class B | Network | Network | Host | Host | 
 | 1100 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 0000 0000 | 192.0.0.0
 | 1101 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 223.255.255.255
Class C | Network | Network | Network | Host | 

## Slide 10: Klasifikasi Jaringan Internet
Contoh alamat IP suatu PC:
202.46.249.33
  Host dari jaringan klas C
  SubNet mask = 255.255.255.0
  Alamat Network (Network Number,NN) = 202.46.249.0
  Alamat Broadcast pada network tersebut (multicast) = 202.46.249.255
  Alamat Host (Host Number, HN) = 33

## Slide 11: Klasifikasi Jaringan Internet
Subnet mask digunakan untuk mendapatkan Network Number dengan meng-AND kan dengan alamat IP suatu host
  Alamat IP = 1100 1010 0010 1110 1111 1001 0010 0001
  202.46.249.33
  SubNet mask = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000
  255.255.255.0
  Network Nmr = 1100 1010 0010 1110 1111 1001 0000 0000
  202.46.249.0

## Slide 12: Klasifikasi Jaringan Internet
Class A
91.255.255.253
91.12.3.5
91.12.3.6
91.12.3.100
91.255.255.87
91.12.3.7
91.12.3.8
92.255.255.254
91.12.3.3
91.12.3.4
92.255.255.253
92.12.3.5
92.12.3.6
92.12.3.100
92.255.255.87
92.12.3.7
921.12.3.8
92.255.255.254
92.12.3.3
92.12.3.4
HN=92.0.0.1 – 92.255.255.254
NetMask=255.0.0.0
NN=92.0.0.0
HN=91.0.0.1 – 91.255.255.254
NetMask=255.0.0.0
NN=91.0.0.0

## Slide 13: Klasifikasi Jaringan Internet
Class C
202.12.3.253
202.12.3.6
202.12.3.8
202.12.3.4
204.255.255.253
204.255.255.6
204.255.255.8
204.255.255.4
213.12.3.253
213.12.3.6
213.12.3.8
213.12.3.4
210.12.3.253
210.12.3.6
210.12.3.8
210.12.3.4
201.12.3.253
201.12.3.6
201.12.3.8
201.12.3.4
HN=201.12.3.1 – 201.12.3.254
NetMask=255.255.255.0
NN=201.12.3.0

## Slide 14: ipconfig
Contoh

## Slide 15: Alamat IP terpakai
Alamat | Kegunaan
NN semua 0 (0.0.53.5) | Maksudnya network ini atau segment ini
NN semua 1 (255.255.53.5) | Maksudnya semua network
127.0.0.1 | localhost
HN semua 0 (202.46.249.0) | Maksudnya host ini
HN semua 1 (202.46.249.255) | Ke semua host dalam network ini (multicast)
255.255.255.255 | broadcast
10.0.0.0 – 10.255.255.255 | Private Network (Class A)
172.16.0.0 – 172.31.255.255 | Private Network (Class B)
192.168.0.0 – 192.168.255.255 | Private Network (Class C)

## Slide 16: Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
Seiring dengan perkembangan dunia jaringan komputer yang cukup pesat, pembagian IP dengan menggunakan kelas A, B, dan C mulai ditinggalkan karena masih menyisakan banyak IP yang tidak digunakan.
Selain mengurangi alokasi IP address, dengan cara yang sama dapat digunakan untuk keperluan sebaliknya, yakni menambah alokasi IP address.
Contohnya kelas C yang secara teoritis hanya mendukung 254 alamat tiap jaringan, akan tetapi dengan CIDR, dapat menggunakan hingga 32766 alamat IP, yang seharusnya hanya tersedia untuk alamat IP kelas B.
CIDR merupakan cara alternatif baru untuk merepresentasikan alamat IP dan subnet IP. CIDR disebut juga Supernetting atau Prefix.

## Slide 17: IPv6 - IP Version 6
IP Version 6
  Penerus dari versi saat ini IPv4
  Spesifikasi diselesaikan 1994
  Membuat perbaikan IPv4 (bukan perubahan revolusioner)
Satu (bukan satu-satunya) fitur IPv6 peningkatan signifikan IP address 128 bit (16 byte)
  IPv6 akan menyelesaikan masalah dg IP addressing

## Slide 18: Header IPv6

## Slide 19: Perbandingan Address IPv6 vs IPv4
IPv4 mempunyai maksimum
  232 ~ 4 milyar addresses
IPv6 mempunyai maksimum
  2128 = (232)4 ~ 4 milyar x 4 milyar x 4 milyar x 4 milyar address

## Slide 20: Notasi Address IPv6