## Slide 1: Jaringan Komputer
Datalink layer

## Slide 2: Pengertian
Melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit mentah agar dapat diproses oleh lapisan fisik
Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan dalam sebuah WAN atau antara node dalam segmen LAN yang sama

## Slide 3: Pengertian
Lapisan ini bertanggung jawab membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan pentransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal
Tugas utamanya adalah sebagai fasilitas transmisi raw data dan mentransformasi data tersebut ke saluran yang bebas dari kesalahan transmisi.

## Slide 4: A. Masalah-masalah Rancangan Datalink Layer
Terjadinya noise pada saluran dapat merusak frame
Mengusahakan kelancaran proses pengiriman data dari pengirim yang cepat ke penerima yang lambat
frame-frame acknowledgement yang mengalir dari A ke B bersaing saling mendahului dengan aliran dari B ke A

## Slide 5: A. Masalah-masalah Rancangan Datalink Layer
Jaringan broadcast memiliki masalah tambahan pada data link layer. Masalah tersebut adalah dalam hal mengontrol akses ke saluran yang dipakai bersama. Untuk mengatasinya dapat digunakan sublayer khusus data link layer, yang disebut medium access sublayer

## Slide 6: Layanan Datalink Layer
Unacknowledge Connectionless
Acknowledge Connectionless
Acknowledge Connection-Oriented

## Slide 7: Unacknowledged Connectionless
Komputer sumbermengirimkan sejumlah frame ke komputer lain tanpa memberikan acknowledgedment bagi frame-frame yang diterima.
Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum dan sesudah diterimanya frame.
Bila sebuah frame hilang, tidak ada perbaikan terhadap masalah tersebut.

## Slide 8: Acknowledged Connectionless
Berkaitan dengan masalah realibitas
Tidak ada koneksi yang dibuat baik sebelum dan sesudah diterimanya frame.
Komputer pengirim dapat mengidentifikasi apakah frame diterima dengan atau tidak
Frame yang dikirim secara independen dan acknowledge

## Slide 9: Acknowledged Connection-oriented
Ada koneksi yang dibuat baik sebelum dan sesudah diterimanya frame.
Pemindahan data mengalami 3 fase :
- Menginisialisasi variabel dan counter
- Mentransmisikan frame
- Melepas koneksi, membebaskan variabel, counter, buffer, dan resources

## Slide 10: Metode Pemecahan Bit
Karakter Penghitung
Pemberian Karakter Awal & Akhir
Pemberian Flag Awal & Akhir
Pelanggaran Pengkodean Physical Layer

## Slide 11: Metode Pemecahan Bit
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3
Karakter Penghitung
Karakter Penghitung
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3
Error
Penghubung karakter saat ini

## Slide 12: Metode Pemecahan Bit
Pemberian karakter awal dan akhir
DLE yang disisipkan
DLE
STX
A
DLE
B
DLE
ETX
DLE
STX
A
DLE
B
DLE
ETX
DLE
DLE
STX
A
DLE
B
DLE
ETX

## Slide 13: Metode Pemecahan Bit
Digunakan bagi jaringan yang encoding pada medium fisiknya mengandung pengulangan
Pemberian Flag awal dan akhir
Encoding bit 1 data dengan 2 bit fisik
Bit 1 pasangan tinggi rendah dan bit 0 pasangan rendah tinggi
Kombinasi ini tidak digunakan

## Slide 14: Metode Pemecahan Bit
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Pemberian Flag awal dan akhir
Pengisian bit