## Slide 1: Jaringan Komputer
Local Area Network

## Slide 2: Local Area Network
Praktek Pengkabelan
peraktek pengkabelan atau biasa disebut Crimping merupakan proses dimana sebuah kabel jaringan di proses agar mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh atau sempurna, atau singkatnya crimping adalah cara membuat kabel jaringan.

## Slide 3: Persiapan pengkabelan

## Slide 4: Cara pemasangan Kabel UTP model Straight Through

## Slide 5: Penggunaan Kabel Straight Through
PC  Hub
PC  Switch
Hub  Hub
Switch  Router

## Slide 6
Cross Over Cable
Digunakan untuk komunikasi antar komputer (langsung tanpa HUB)

## Slide 7: Penggunaan Kabel Cross Over
PC  PC
Switch  Swicth
Switch  Hub

## Slide 8: Kabel UTP Model Roll Over
Router Pin name | Router Pin | Direction | Workstation Pin | Workstation Pin name
White-Orange | 1 |  | 8 | Brown
Orange | 2 |  | 7 | White-Brown
White-Green | 3 |  | 6 | Green
Blue | 4 |  | 5 | White-Blue
White-Blue | 5 |  | 4 | Blue
Green | 6 |  | 3 | White-Green
White-Brown | 7 |  | 2 | Orange
Brown | 8 |  | 1 | White-Orange

## Slide 9: Penggunaan Roll Over Cable

## Slide 10: Penggunaan kabel