## Slide 1: Jaringan komputer
ROUTING

## Slide 2: Routing
Routing adalah proses pengiriman informasi/data dari pengirim di suatu jaringan ke penerima yang berada di jaringan yang lain (melalui internetwork).
Untuk dapat me-route paket, dibutuhkan Router
Agar dapat me-route paket, Router minimal harus mengetahui
  Alamat (IP) Penerima
  Router tetangganya, yang dengan itu ia bisa mempelajari jaringan lebih luas
  Route/lintasan yang bisa dilewati
  Route terbaik ke setiap jaringan
  Informasi routing

## Slide 3: Routing
Router mengetahui/belajar mengenai jaringan yang jauh dari router tetangganya (atau dimasukkan secara manual oleh admin)
Router membangun tabel routing untuk dapat mem-forwardkan data ke jaringan yang jauh

## Slide 4: Routing Proses
ping 172.16.100.15 dari 172.16.20.15
172.16.20.15
A
172.16.100.15
B
E0:172.16.20.1
E1:172.16.100.1

## Slide 5: Routing Proses
Paket dibuat di A untuk dikirim ke B
A broadcast ARP ke jaringan untuk mengetahui MAC address B
Karena B terletak di jaringan yang lain, Router yang memberi response dengan memberikan fisik address-nya, agar Paket itu oleh A dikirim ke Router (sebagai default Router)
A kemudian mengirim paket tersebut ke Router lewat port E0.
Hardware address sesuai dengan HA milik Router, maka header frame dicopot, sehingga tinggal paket IP. Router kemudian men-check alamat Penerima. Ketika diketahui bahwa Penerima adalah 172.16.100.15, Router tahu (dari Routing Tabel-nya) bahwa alamat network 172.16.100.0 bisa dicapai lewat port E1.

## Slide 6: Routing Proses
Router menempatkan paket itu ke port E1. Kemudian dari E1 dibuatkan frame untuk kemudian dikirim ke B.
Paket diterima oleh B kemudian diproses untuk dilihat isinya.
Karena paket tersebut adalah ping (ICMP), B menjawab paket tersebut (reply) ke A. Terjadi proses yang sama dengan arah berlawanan.

## Slide 7: Type-type Routing
Static Routing, administrator secara manual men-set tabel routing.
Default Routing, mengirim paket ke jaringan yang tidak ada di dalam tabel routing ke Router selanjutnya. Hal ini terjadi jika Router hanya mempunyai satu port keluar.
Dynamic Routing, terjadi proses pembelajaran oleh Router dan meng-update tabel routing jika terjadi perubahan. Pembelajaran dilakukan dengan komunikasi antar router-router dengan protokol-protokol tertentu.

## Slide 8: Routing dalam Jaringan
2621A
2501A
2501B
2501C
F0/0
10.1
E0
10.2
S0
20.1
S0
20.2
30.1
E0
S1
40.1
S0
40.2
E0
50.1
Router | NN | Port | HA
2621A | 172.16.10.0 | F0/0 | 172.16.10.1
2501A | 172.16.10.0 | E0 | 172.16.10.2
2501A | 172.16.20.0 | S0 | 172.16.20.1
2501B | 172.16.20.0 | S0 | 172.16.20.2
172.16.10.0
172.16.20.0
172.16.30.0
172.16.40.0
172.16.50.0
Router | NN | Port | HA
2501B | 172.16.30.0 | E0 | 172.16.30.1
2501B | 172.16.40.0 | S1 | 172.16.40.1
2501C | 172.16.40.0 | S0 | 172.16.40.2
2501C | 172.16.50.0 | E0 | 172.16.50.1

## Slide 9: Static Routing
Tidak membebani CPU
Tidak diperlukan komunikasi antar Router
Aman (krn hanya admin yg bisa men-setup)
Admin harus menguasai jaringan keseluruhan
Jika ada tambahan jaringan, admin harus menambahkannya pada semua Router
Pada jaringan yang besar, hal ini akan sangat menyita waktu dan tenaga
ip route [dest N] [mask] [next hope/port] [adm dist] [permanent]

## Slide 10: Static Routing
Router 2621 hanya tersambung langsung dengan 172.16.10.0. Network-network yang lain harus dikonfigurasi
Tabel Routing untuk 2621A
C = connected, S = static]
Network Number | Next Hope/Port | Keterangan
172.16.50.0 | 172.16.10.2 | S
172.16.40.0 | 172.16.10.2 | S
172.16.30.0 | 172.16.10.2 | S
172.16.20.0 | 172.16.10.2 | S
172.16.10.0 | F0/0 | C

## Slide 11: Static Routing
Router 2501A tersambung langsung dengan 172.16.10.0 dan 172.16.20.0. Network-network yang lain harus dikonfigurasi
Tabel Routing 2501A
Network Number | Next Hope/Port | Keterangan
172.16.50.0 | 172.16.20.2 | S
172.16.40.0 | 172.16.20.2 | S
172.16.30.0 | 172.16.20.2 | S
172.16.20.0 | S0 | C
172.16.10.0 | E0 | C

## Slide 12: Static Routing
Dengan cara yang sama, 2501B dan 2501C dapat dikonfigurasi
2501B |  | 
NN | NH/Port | Ket
172.16.50.0 | 172.16.40.2 | S
172.16.40.0 | S1 | C
172.16.30.0 | E0 | C
172.16.20.0 | S0 | C
172.16.10.0 | 172.16.20.1 | S
2501C |  | 
NN | NH/Port | Ket
172.16.50.0 | E0 | C
172.16.40.0 | S0 | C
172.16.30.0 | 172.16.40.1 | S
172.16.20.0 | 172.16.40.1 | S
172.16.10.0 | 172.16.40.1 | S

## Slide 13: Default Routing
Dalam tabel routing, default Routing adalah pada NN yang tersambung langsung ke Router
Contoh
2501B |  | 
NN | NH/Port | Ket
172.16.50.0 | 172.16.40.2 | S
172.16.40.0 | S1 | C
172.16.30.0 | E0 | C
172.16.20.0 | S0 | C
172.16.10.0 | 172.16.20.1 | S
Default
Routing

## Slide 14: Dynamic Routing
Terjadi proses pembelajaran oleh Router dan meng-update tabel routing jika terjadi perubahan. Pembelajaran dilakukan dengan komunikasi antar router-router dengan protokol-protokol tertentu
Ada beberapa type,
  RIP (Routing Information Protocol)
  IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
  EIGRP (Enhanced IGRP)
  OSPF (Open Shortest Path First)

## Slide 15: Administrative Distance
Angka tingkat informasi routing dapat dipercaya
Bernilai antara 0 –255, 0 adalah angka terpercaya, sementara 255 menunjukkan tidak akan ada traffic lewat route tersebut
Tabel Administrative Distance menurut Cisco
Route Source | Default Distance
Langsung | 0
Static | 1
EIGRP | 90
IGRP | 100
Route Source | Default Distance
OSPF | 110
RIP | 120
External EIGRP | 170
Unknown | 255

## Slide 16: Routing Protocol
Distance Vector, menggunakan jarak (Distance) untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan yang jauh
Link state
Hybrid

## Slide 17: Distance Vector
Setiap node (router) membuat vektor (Destination, cost, Next Hope) ke semua node, dan mendistribusikan vektornya kepada tetangga terdekatnya.
Awal mula: Setiap node tahu cost ke tetangga sebelahnya adalah 1. Tetangga yang bukan sebelah cost bernilai  (tak terhingga)

## Slide 18: Distance Vector
A |  | 
Dest | Cost | Next
1.0 | 0 | --
2.0 | 0 | --
D |  | 
Dest | Cost | Next
3.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
6.0 | 0 | --
C |  | 
Dest | Cost | Next
2.0 | 0 | --
3.0 | 0 | --
B |  | 
Dest | Cost | Next
4.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
A |  | 
Dest | Cost | Next
1.0 | 0 | --
2.0 | 0 | --
3.0 | 1 | C=2.2
D |  | 
Dest | Cost | Next
3.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
6.0 | 0 | --
2.0 | 1 | C=3.1
4.0 | 1 | B=5.2
C |  | 
Dest | Cost | Next
2.0 | 0 | --
3.0 | 0 | --
1.0 | 1 | A=2.1
5.0 | 1 | D=3.2
6.0 | 1 | D=3.2
B |  | 
Dest | Cost | Next
4.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
3.0 | 1 | D=5.1
6.0 | 1 | D=5.1
5.1
2.2
4.1
5.2
1.1
2.1
3.1
3.2
6.1
D
C
5.0
1.0
3.0
4.0
2.0
6.0
C
B
A
D

## Slide 19: Distance Vector
A |  | 
Dest | Cost | Next
1.0 | 0 | --
2.0 | 0 | --
3.0 | 1 | C=2.2
D |  | 
Dest | Cost | Next
3.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
6.0 | 0 | --
2.0 | 1 | C=3.1
4.0 | 1 | B=5.2
C |  | 
Dest | Cost | Next
2.0 | 0 | --
3.0 | 0 | --
1.0 | 1 | A=2.1
5.0 | 1 | D=3.2
6.0 | 1 | D=3.2
B |  | 
Dest | Cost | Next
4.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
3.0 | 1 | D=5.1
6.0 | 1 | D=5.1
A |  | 
Dest | Cost | Next
1.0 | 0 | --
2.0 | 0 | --
3.0 | 1 | C=2.2
5.0 | 2 | C=2.2
6.0 | 2 | C=2.2
D |  | 
Dest | Cost | Next
3.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
6.0 | 0 | --
2.0 | 1 | C=3.1
4.0 | 1 | B=5.2
1.0 | 2 | C=3.1
C |  | 
Dest | Cost | Next
2.0 | 0 | --
3.0 | 0 | --
1.0 | 1 | A=2.1
5.0 | 1 | D=3.2
6.0 | 1 | D=3.2
4.0 | 2 | D=3.2
B |  | 
Dest | Cost | Next
4.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
3.0 | 1 | D=5.1
6.0 | 1 | D=5.1
2.0 | 2 | D=5.1

## Slide 20: Distance Vector
A |  | 
Dest | Cost | Next
1.0 | 0 | --
2.0 | 0 | --
3.0 | 1 | C=2.2
5.0 | 2 | C=2.2
6.0 | 2 | C=2.2
4.0 | 3 | C=2.2
D |  | 
Dest | Cost | Next
3.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
6.0 | 0 | --
2.0 | 1 | C=3.1
4.0 | 1 | B=5.2
1.0 | 2 | C=3.1
C |  | 
Dest | Cost | Next
2.0 | 0 | --
3.0 | 0 | --
1.0 | 1 | A=2.1
5.0 | 1 | D=3.2
6.0 | 1 | D=3.2
4.0 | 2 | D=3.2
B |  | 
Dest | Cost | Next
4.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
3.0 | 1 | D=5.1
6.0 | 1 | D=5.1
2.0 | 2 | D=5.1
1.0 | 3 | D=5.1
A |  | 
Dest | Cost | Next
1.0 | 0 | --
2.0 | 0 | --
3.0 | 1 | C=2.2
5.0 | 2 | C=2.2
6.0 | 2 | C=2.2
D |  | 
Dest | Cost | Next
3.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
6.0 | 0 | --
2.0 | 1 | C=3.1
4.0 | 1 | B=5.2
1.0 | 2 | C=3.1
C |  | 
Dest | Cost | Next
2.0 | 0 | --
3.0 | 0 | --
1.0 | 1 | A=2.1
5.0 | 1 | D=3.2
6.0 | 1 | D=3.2
4.0 | 2 | D=3.2
B |  | 
Dest | Cost | Next
4.0 | 0 | --
5.0 | 0 | --
3.0 | 1 | D=5.1
6.0 | 1 | D=5.1
2.0 | 2 | D=5.1

## Slide 21: Distance Vector
Exchange updates directly connected neighbors
periodically (on the order of several seconds, RIP:25-35 second)
  other node is still running
  keep information
whenever table changes (called triggered update)
C |  | 
Dest | Cost | Next
2.0 | 0 | --
3.0 | 0 | --
1.0 | 1 | A=2.1
5.0 | 1 | D=3.2
6.0 | 1 | D=3.2
4.0 | 2 | D=3.2
5.1
2.2
4.1
5.2
1.1
2.1
3.1
3.2
6.1
D
C
5.0
1.0
3.0
4.0
2.0
6.0
C
B
A
D

## Slide 22: Update
Example 1
  F detects that link to G has failed
  F sets distance to G to infinity and sends update t o A
  A sets distance to G to infinity since it uses F to reach G
  A receives periodic update from C with 2-hop path to G
  A sets distance to G to 3 and sends update to F
  F decides it can reach G in 4 hops via A
Router
F |  | 
Dest | Cost | Next
x.0 | 1 | G
F |  | 
Dest | Cost | Next
x.0 | OO | --
A |  | 
Dest | Cost | Next
x.0 | OO | --
A |  | 
Dest | Cost | Next
x.0 | 2 | D
A |  | 
Dest | Cost | Next
x.0 | 00 | C
C |  | 
Dest | Cost | Next
x.0 | 1 | D
F |  | 
Dest | Cost | Next
x.0 | 3 | A
x.0

## Slide 23: Routing Loops
Example 2
  link from A to E fails
  A advertises distance of infinity to E
  B and C advertise a distance of 2 to E
  B decides it can reach E in 3 hops; advertises this to A
  A decides it can read E in 4 hops; advertises this to C
  C decides that it can reach E in 5 hops…
A |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | 1 | E
A |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | OO | --
B |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | 00 | --
A |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | 4 | B
B |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | 3 | C
C |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | 2 | A
C |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | 5 | A
FAIL & UNSTABLE
B |  | 
Dest | Cost | Next
e.0 | 00 | --
Router
e.0

## Slide 24: Loop-Breaking Heuristics
Pencegahan :
Set infinity to 16 (menjadi bermasalah jika jumlah network membesar dan menjadi lebih dari 16 router)
Split horizon (misal: B mengirim routing update ke A, B tidak mengirim tabel (e.0,2,A) ke A karena routing itu berasal dari A)
Split horizon with poison reverse (tabel (e.0,2) tetap dikirim oleh B ke A dengan tanda tertentu agar A tidak menggunakannya). Tetap bermasalah : waktu convergency menjadi lama

## Slide 25: Routing Information Protocol (RIP)
Menggunakan Prinsip Distance Vector
Beroperasi dengan UDP port 520
Destination adalah Network, bukan Router
B
D
A
C
5.0
1.0
3.0
4.0
2.0
6.0
A
C
B
D

## Slide 26: RIPv1 Packet Format
Command
Version
Unused (= zero)
Address Family Identifier
Unused (= zero)
IP Address 1
Metric
Address Family Identifier
IP Address 2
Metric
0
8
16
31
Unused (= zero)
Unused (= zero)
Up to a maximum of 25
Unused (= zero)
Unused (= zero)
Unused (= zero)

## Slide 27: RIPv1 Packet Format
Command :Request bernilai 1, response bernilai 0
Version : bernilai 1, RIP versi 1
Address Family Identifier : bernilai 2 untuk IP
IP Address : Address destination of the route. Bisa berupa mayor dari Network Address, subnet, atau route host
Metric : Cost, bernilai antara 1 dan 16

## Slide 28: RIPv2 Packet Format
Command
Version
Unused (= zero)
Address Family Identifier
Route Tag
IP Address 1
Metric
Address Family Identifier
IP Address 2
Metric
0
8
16
31
Subnet Mask
Next Hop
Up to a maximum of 25
Subnet Mask
Next Hop
Route Tag

## Slide 29: RIPv2 Packet Format
Command: Request bernilai 1, Response bernilai 0
Version : bernilai 2, RIP versi 2
Address Family Identifier : bernilai 2 untuk IP
Route Tag : Untuk tagging external route, atau route yang telah di redistribusi ke dalam proses RIPv2
IP Address : Address destination of the route. Bisa berupa mayor dari Network Address, subnet, atau route host
Subnet mask : mask 32 bit mengidentifikasi network dan subnet alamat IP
Next Hop : mengidentifikasi alamat next hop yang terbaik
Metric : Cost, bernilai antara 1 dan 16