## Slide 1: Listrik Dinamis
Pertemuan ke 5
ARUS LISTRIK, HAMBATAN, DAN RANGKAIAN LISTRIK

## Slide 2: 1. ARUS LISTRIK
Arus listrik merupakan aliran muatan positif (proton) yang melalui penghantar dikarenakan adanya perbedaan tegangan, sehingga arus listrik berlawanan arah dengan aliran muatan negatif (elektron).
Arus listrik dapat mengalir jika terdapat perbedaan beda potensial pada rangkaian listrik.
Arus listrik mengalir pada rangkaian tertutup, yaitu rangkaian yang tidak berpangkal dan tidak berujung.

## Slide 3
dimana : I = Kuat arus (ampere)
Q = Jumlah muatan (coulomb)
t = Selang waktu (detik)
Besarnya arus listrik merupakan laju perubahan muatan listrik yang menembus penampang suatu penghantar tiap selang satuan waktu.
Karena banyaknya muatan yang mengalir dalam penghantar untuk arus searah adalah tetap, maka persamaan kuat arus searah:

## Slide 4
Contoh Soal
Pada seutas kawat penghantar mengalir elektron sebanyak elektron dalam waktu 60 detik. Hitunglah kuat arus listriknya!
Diketahui : Q = electron = )
t = 60 detik
Ditanya : I ?
Jawab :
Diketahui kuat arus sebuah sumber arus listrik adalah 5 ampere. Hitunglah muatan yang mengalirnya selama 1 menit !
Diketahui : I = 5 ampere
t = 1 menit = 60 detik
Ditanya : Q ?
Jawab :
Q = I . t
= 5 x 60 = 300 Coulomb

## Slide 5: 2. Hambatan Listrik
Hambatan merupakan perbandingan antara tegangan listrik dan suatu komponen elektronik (misal : resistor) dengan arus listrik yang melaluinya.
Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1825. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diberikan kepada penghantar tersebut. Secara matematis persamaan rumusnya :

## Slide 6
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik pada kawat penghantar antara lain jenis bahan, panjang penghantar, luas penampang dan suhu. Hal-hal yang berpengaruh terhadap besarnya hambatan kawat penghantar, dirumuskan :
Di mana :
R = Hambatan kawat (ohm/Ω)
l = Panjang kawat (meter)
= Hambatan jenis (ohm meter)
A = luas penampang (m2)

## Slide 7
Contoh Soal
Seutas kawat panjangnya 100 meter, diameter 2 mm dan hambatan jenis kawat 3,14 x 10-8. Maka kawat memiliki hambatan listrik sebesar .........
Diketahui : L = 100 meter
r = 1 mm = 1 x 10-3 m
= 3,14 x 10-8 ohm meter
A = π.r2 = 3,14 . (10-3)2 = 3,14.10-6 m2
Jawab :

## Slide 8: 3. Rangkaian Hambatan Listrik
Hambatan adalah perbandingan antara tegangan listrik dan suatu komponen elektronik (misal : resistor) dengan arus listrik yang melaluinya. Hukum Ohm pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1825. Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus listrik yang mengalir melalui sebuah penghantar selalu berbanding lurus dengan beda potensial yang diberikan kepada penghantar tersebut. Secara matematis persamaan rumusnya :

## Slide 9
Rangkaian Seri
Rangkaian seri bertujuan untuk membagi tegangan sehingga arus yang mengalir pada tiap-tiap resistor sama kuat yaiu sama dengan kuat arus yang mengalir dalam rangkaian.
Prinsip Susunan Rangkaian Seri :
Memperbesar hambatan suatu rangkaian dengan hambatan pengganti seri setara dengan jumlah dari tiap-tiap hambatan yang digunakan.
Kuat arus yang melalui tiap-tiap penghambat sama yaitu sama dengan kuat arus yang melalui hambatan pengganti serinya.
Pada susunan seri tegangan terbagi-bagi sesuai dengan besar hambatan masing-masing resistor. Tegangan pada ujung-ujung tiap penghambat dengan kata lain susunan seri berfungsi sebagai pembagi tegangan.

## Slide 10
Gambar Rangkaian Seri Hambatan
Dari semua pernyataan tersebut di atas maka dapat kita simpulkan bahwa, sifat-sifat rangkaian seri yaitu :
Vtotal = V1 + V2 + V3
Itotal = I1 = I2 = I3
Rs = R1 + R2 + R3

## Slide 11
Contoh Soal
Tiga buah resistor dengan besar hambatan masing-masing 10 Ω, 8 Ω, dan 4 Ω disusun secara seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan. Tentukan hambatan pengganti total yang dihasilkan ketiga resistor!
Diketahui : R1 = 10Ω
R2 = 8Ω
R3 = 4Ω
Ditanya : Rs ?
Jawab :
Rs = R1 + R2 + R3
= 10 + 8 + 4 = 22Ω

## Slide 12
Rangkaian Paralel
Pada susunan pararel tegangan pada masing-masing resistor sama besar yaitu sama dengan tegangan dalam rangkaian sehingga kuat arus yang mengalir melalui tiap-tiap resistor berbeda sesuai dengan besar hambatannya masing-masing. Kuat arus yang mengalir dalam rangkaian sama dengan jumlah kuat arus yang mengalir pada tiap-tiap resistor.
Prinsip Susunan Rangkaian Pararel :
Bertujuan untuk memperkecil hambatan suatu rangkaian.
Besar tegangan pada ujung-ujung tiap komponen sama yaitu sama dengan tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti pararelnya.
Arus terbagi-bagi sesuai dengan besar hambatan masing-masing resistor. Kuat arus pada ujung-ujung hambatan pengganti pararel sama dengan jumlah arus yang melalui tiap-tiap komponen. Dengan kata lain susunan pararel berfungsi sebagai pembagi arus.

## Slide 13
Gambar Rangkaian Paralel Hambatan
Dari semua pernyataan di atas tadi maka dapat kita simpulkan bahwa sifat-sfat dari rangkaian hambatan pararel adalah :
Tegangan sama besar Vtotal = V2 = V2 =V3
Sebagai Pembagi Arus Itotal = I1 + I2 + I3
Rumus hambatan pengganti paralel

## Slide 14
Contoh soal
Tiga buah resistor disusun secara pararel dengan hambatannya masing-masing 8Ω, 6Ω dan 4Ω. Tentukan besar hambatan pengganti total yang dihasilkan ketiga resistor tersebut!
Diketahui : R1 = 8 Ω
R2 = 6Ω
R3 = 4Ω
Ditanya : Rp ?
Jawab :

## Slide 15
C. Rangkaian Hambatan Pengganti Campuran
Rangkaian campuran adalah rangkaian gabungan antara rangkaian seri dan pararel. Penyelesaian soal dapat ditentukan hambatan pengganti serinya dahulu atau hambatan pengganti pararelnya terlebih dahulu.

## Slide 16
Contoh soal
Perhatikan gambar, tentukanlah:
Hambatan pengganti.
Kuat arus pada rangkaian tersebut.
Kuat arus yang melalui R1 dan R2.
Penyelesaian
Diketahui : R1 = 4Ω R2 = 2Ω
R3 = 2Ω R4 = 3Ω
E = 12 V
Ditanya : a. Rtotal ?
b. Itotal ?
c. I1 dan I2
Jawab :
a.
b.
c.

## Slide 17: B. ENERGI DAN DAYA LISTRIK
1. Energi Listrik (W).
Energi Listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan-muatan listrik dalam rangkaian listrik tertutup, maka dirumuskan :
W = V . I . T atau W = I2 . R . T
Di mana : W = Energi listrik (Joule)
V = Tegangan listrik (Volt)
t = Selang waktu (detik)
I = Kuat arus listrik (Ampere)
2. Daya Listrik (P).
Daya listrik didefinisikan sebagai energi listrk yang dihasikan tiap satuan waktu, maka dapat dirumuskan :
Dimana :
P = Daya listrik (watt)

## Slide 18: Contoh Kalkulator Hambatan Seri Menggunakan MATLAB

## Slide 19: Pembuatan GUI

## Slide 20: Menu Pushbutton1 (Tombol Hitung)

## Slide 21: Menu Pushbutton 2 (Tombol Reset)

## Slide 22: Menu Pushbutton 3 (Tombol Keluar)

## Slide 23
LATIHAN SOAL
Empat buah hambatan yang besar hambatannya sama, yaitu 40 ohm dirangkai secara seri. Jika ujung-ujung rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 25 volt, maka hitunglah kuat arus yang melalui rangkaian tersebut!
Jika suatu rangkaian yang terdiri dari 3 buah resistor yang disusun secara pararel dialiri arus listrik sebesar 6A, maka hitunglah besar tegangan tiap resistor, jika masing-masing hambatannya 3Ω, 4Ω dan 6Ω, serta buatlah GUI serta codingnya menggunakan Matlab!
3. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian di bawah ini :
Jika besar R1 = R2 = R3 =R4 = R5 = 3 Ω.
Maka hitunglah hambatan pengganti AB !

## Slide 24
LATIHAN SOAL
Diketahui suatu hambatan jenis suatu kawat penghantar aluminium adalah 3,14×10-6 Ωm. Kawat tersebut memiliki panjang 10meter dengan diameter 2 mm. Hitunglah besar hambatan kawat penghantar tersebut!
Kumparan sebuah pemanas listrik memiliki hambatan 5Ω. Jika pada kumparan mengalir arus 10A selama 2 jam, maka hitunglah besarnya energi yang digunakan!
Sebuah bola lampu berukuran 100W/220V, besarnya daya lampu tersebut jika dipasang pada tegangan 110 V sebesar ….
Suatu elemen pemanas listrik dengan hambatan 20Ω dialiri arus 2 A selama 60 detik. Hitunglah besar energi listrik yang digunakan!